| 企业事业环境信息公开目录明细（对外公开） |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 |
| 生产地址 | 佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路12号 |
| 法定代表人 | 甄荣辉 | 组织机构代码证 （社会统一信用代码） | 91440606688680314N |
| 联系方式 | 区号 | 0757 |
|  | 电话号码 | 29219153 |
|  | 联系人 | 苏龙凯 |
|  | 传真号码 | 0757-29265864 |
|  | 邮政编码 | 528306 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；注塑机及压铸机周边自动化设备的设计与制造；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静液压驱动装置设计与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；软件产品开发、生产；提供机器设备应用技术咨询；物联网、大数据、人工智能及软件系统集成服务；智能工厂设计、咨询与建设服务；物业租赁及物业管理；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；经营本公司产品及技术出口业务。（不含外商投资准入特别管理措施。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1 注塑机 | 台 | 8253 |
| 二、排污信息 |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》 DB-44/1597-2015表2珠三角 | 允许排放的废水总量（t/a) | 6472 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1 WS-01295 | 厂区西南角 | 化学需氧量、氨氮 | 进入城市污水处理厂 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 1 PH值 | 6-9 | 7.7 | / |
|  | 2 化学需氧量（COD） | 100mg/L | 20mg/L | / |
|  | 3 氨氮 | 8 mg/L | 0.221mg/L | / |
|  | 4 总磷 | 1mg/L | 0.05mg/L | / |
|  | 5悬浮物 | 60 mg/L | 4(L) |  |
|  | 6六价铬 | 0.1mg/L | ＜检出限（0.004 mg/L） | / |
|  | 7石油类 | 4mg/L | 0.56 mg/L | / |
|  | 8总铬 | 0.5mg/L | ＜检出限（0.03 mg/L） | / |
|  | 9 总镍 | 0.1mg/L | ＜检出限（0.02 mg/L） | / |
|  | 10 总铜 | 0.6mg/L | ＜检出限（0.006 mg/L） | / |
|  | 11 总锌 | 2mg/L | 0.022 mg/L | / |
|  | 12 总铁 | 4mg/L | 0.15mg/L | / |
|  | 13 总铝 | 2mg/L | ＜检出限（0.07 mg/L） | / |
|  | 14 总铅 | 0.1mg/L | ＜检出限（0.07 mg/L） | / |
|  | 15总镉 | 0.01mg/L | ＜检出限（0.005 mg/L） | / |
|  | 16总汞 | 0.005mg/L | ＜检出限（0.00002 mg/L） | / |
|  | 21 氟化物 | 10mg/L | 0.84mg/L | / |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2021.06.08-06.10 | 广东产品质量监督检验研究院 HB210344/HB210345 | 无 |
| （二）废气污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | DB44/27-2001第二时段二级；DB44/816-2010 表2二时段；GB18483-2001 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1 FQ-04591 | 大机清洗房南侧 | 颗粒物 | 有组织高空排放 |
|  | 2 FQ-04592 | 大机打磨房南侧 | 颗粒物 | 有组织高空排放 |
|  | 3 FQ-04593 | 小机底漆房西侧 | 颗粒物 | 有组织高空排放 |
|  | 4 FQ-04594 | 小机底漆房西北侧 | 颗粒物 | 有组织高空排放 |
|  | 5 FQ-04595 | 喷粉房东侧 | 颗粒物 | 有组织高空排放 |
|  | 6 FQ-04596 | 喷粉固化炉东侧 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、总VOCs | 有组织高空排放 |
|  | 7 FQ-04597 | 酸洗磷化线西南侧 | 氯化氢 | 有组织高空排放 |
|  | 8 FQ-04598 | 大机喷漆房西侧 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯、甲苯、二甲苯、总VOCs | 有组织高空排放 |
|  | 9 FQ-04599 | 小机底漆喷漆房西侧 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯、甲苯、二甲苯、总VOCs | 有组织高空排放 |
|  | 10 FQ-04600 | 小机底漆烘干房西侧 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯、甲苯、二甲苯、总VOCs | 有组织高空排放 |
|  | 11 FQ-04601 | 1号综合楼楼顶西侧 | 油烟 | 有组织高空排放 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 （毫克/立方米） | 排放总量 （万标立方米/年） |
|  | 1 颗粒物（烟尘） | 120毫克/立方米 | 9个排放口都＜6 | / |
|  | 2 苯 | 1毫克/立方米 | FQ-04598排放口＜检出限2.0╳10-3 | / |
|  |  |  | FQ-04599排放口＜检出限2.0╳10-3 | / |
|  |  |  | FQ-04600排放口＜检出限2.0╳10-2 | / |
|  | 3 甲苯 | / | FQ-04598排放口1.4╳10-2 | / |
|  |  |  | FQ-04599排放口0.22 | / |
|  |  |  | FQ-04600排放口2.4╳10-2 | / |
|  | 4 二甲苯 | 70毫克/立方米 | FQ-04598排放口0.14 | / |
|  |  |  | FQ-04599排放口0.17 | / |
|  |  |  | FQ-04600排放口0.21 | / |
|  | 5、甲苯与二甲苯合计 | 18毫克/立方米 | FQ-04598排放口0.15 | / |
|  |  |  | FQ-04599排放口0.39 | / |
|  |  |  | FQ-04560排放口5.3╳10-2 | / |
|  | 6 总VOCs | 90毫克/立方米 | FQ-04598排放口1.68 | / |
|  |  |  | FQ-04599排放口4.67 |  |
|  |  |  | FQ-04600排放口1.34 |  |
|  | 7 烟气黑度 | 1 | FQ-04598、 FQ-04599、 FQ-04600排放口都是0 | / |
|  | 8 二氧化硫 | 500毫克/立方米 | FQ-04596、FQ-04598、 FQ-04599、 FQ-04600排放口都＜检出限（3） | / |
|  | 9 氮氧化物 | 120毫克/立方米 | FQ-04596排放口20 | / |
|  |  |  | FQ-04598排放口＜检出限（6） |  |
|  |  |  | FQ-04599排放口＜检出限（6） |  |
|  |  |  | FQ-04600排放口＜检出限（6） |  |
|  | 10 氯化氢 | 100毫克/立方米 | FQ-04597＜检出限（0.2mg/m3） | / |
|  | 11 油烟 | 2毫克/立方米 | FQ-04601排放口0.5 | / |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2021.06.08-06.10 | 无 | 无 |
| （三）危险废物信息表（2021年4-6月） |
| 废物名称 | 产生量（t） | 贮存量（t） | 规范转移量（t） | 倾倒丢弃量 |
| 1 喷涂废水 | 4.4 | / | 6.28 | 0 |
| 2 固态表面处理废物 | 29.806 | / | 53.94 | 0 |
| 3 油漆渣 | 26.599 | / | 11.48 | 0 |
| 4 废抹布 | 15.52 | / | 7.1 | 0 |
| 5 废包装桶 | 6.074 | / | 3.91 | 0 |
| 6 废有机溶剂 | 0 | / | 6.42 | 0 |
| 7 废机油 | 2.58 | / | 0 | 0 |
| 8 废液压油 | 0.781 | / | 0 | 0 |
| 9 废润滑油脂 | 0.335 | / | 0 | 0 |
| 10 废树脂 | 0.72 | / | 0.72 | 0 |
| （四）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008)3类 |
| 厂界东外1米处 | 昼间 | 62.1 | 夜间 | 50.7 |
| 厂界南外1米处 | 昼间 | 63.7 | 夜间 | 48 |
| 厂界西外1米处 | 昼间 | 61.5 | 夜间 | 48.6 |
| 厂界北外1米处 | 昼间 | 64.6 | 夜间 | 49.1 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2021.06.08-06.10 | 广东产品质量监督检验研究院 HB210344 | 无 |

| 三、防治污染设施的和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 废水处理站 | 50 | 15.10 | 15.3 | 自主运营 | 混凝沉淀+生化处理+过滤 | 120 | 30 | 8 |
| 2 | 清洗废水预处理设施 | 9.3 | 17.8 | 17.9 | 自主运营 | 混凝沉淀 | 5 | 8 | 6 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 湿式除尘器1 | 15 | 15.5 | 15.8 | 自主运营 | 重力喷雾 | 60000 | 59571 | 8 |
| 2 | 湿式除尘器2 | 15 | 15.5 | 15.8 | 自主运营 | 重力喷雾 | 60000 | 55987 | 8 |
| 3 | 湿式除尘器3 | 10 | 15.10 | 16.3 | 自主运营 | 重力喷雾 | 40000 | 35266 | 8 |
| 4 | 旋风除尘器1 | 20 | 15.10 | 16.3 | 自主运营 | 旋风除尘 | 60000 | 61193 | 8 |
| 5 | 旋风除尘器2 | 10 | 15.10 | 16.3 | 自主运营 | 旋风除尘 | 15000 | 15600 | 8 |
| 6 | 碱喷淋吸收塔 | 25 | 15.10 | 16.3 | 自主运营 | 碱液中和 | 18000 | 17970 | 8 |
| 7 | SOMD1 | 85 | 15.10 | 16.3 | 自主运营 | 纳米微气泡吸附 | 60000 | 61884 | 8 |
| 8 | SOMD2 | 85 | 15.10 | 16.3 | 自主运营 | 纳米微气泡吸附 | 60000 | 50583 | 8 |
| 9 | SOMD3 | 85 | 15.10 | 16.3 | 自主运营 | 纳米微气泡吸附 | 60000 | 72282 | 8 |
| 10 | 油烟净化器 | 1 | 13.7 | 13.11 | 自主运营 | 静电电离 | 16000 | 16000 | 6 |
| 11 | VOCs在线监测 | 6 | 18.3 | 18.5 | 顺盈环保 |  |  |  | 8 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| 1 | 选用低噪声设备 | 30 | 15.10 | 16.3 | 声源治理 |
| 2 | 喷砂房隔声措施 | 6 | 15.10 | 16.3 | 隔声降噪 |
| 3 | 酸洗线减振消声措施 | 4 | 15.10 | 16.3 | 降低室内噪声 |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 广东伊之密精密注压科技有限公司扩建项目环境影响报告书的批复 | 顺德区环运局 | 2016.3.25 | 顺管环审﹝2016﹞39号 |  |  |
| 2 | 排污许可证 | 顺德区环运局 | 2018.5.18 | 4406062018000382 |  |  |
| 3 | 广东伊之密精密注压科技有限公司扩建项目竣工环境保护验收申请 | 顺德区环运局 | 2018.7.12 | 顺管环验﹝2018﹞第A007号 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |
| --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；B已编制（提供编制文本扫描件，务必对外公开编制文本） |

B

| 六、环境自行监测方案情况 |
| --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；B已编制（提供编制文本，扫描件，务必对外公开编制文本） |

B