附件4

| 企业事业环境信息公开目录明细（对外公开） |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 单位地址 | 佛山市顺德高新区（高黎）科苑三路22号 |
| 法定代表人 | 陈敬财 | 组织机构代码证 | 91440606740846335Y |
| 联系方式 | 区号 | 0757 |
|  | 电话号码 | 29265811 |
|  | 联系人 | 赖先生 |
|  | 传真号码 | / |
|  | 邮政编码 | 528300 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询。 |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1、压铸机 | 台 | 1120 |
| 二、排污信息 |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 电镀水污染物排放标准（DB-44/1597-2015） | 允许排放的废水总量（t/a) | 1.2万吨/t |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1.WS00603 | 厂区东面 | 酸洗磷化废水 | 容桂第二污水处理厂 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 1、pH | 6-9 | 7.22 |  |
|  | 2、悬浮物 | ≤60 mg/L | 25mg/L |  |
|  | 3、化学需氧量（CODcr） | ≤100 mg/L | 98mg/L |  |
|  | 4、五日生化需氧量 | ≤30 mg/L | 35.3mg/L |  |
|  | 5、氨氮 | ≤16 mg/L | 2.92mg/L |  |
|  | 6、总氮 | ≤30 mg/L | 4.17 mg/L |  |
|  | 7、总磷 | ≤1 mg/L | 0.94mg/L |  |
|  | 8、总氰化物（以CN计） | ≤0.4 mg/L | <0.001（L）mg/L |  |
|  | 9、石油类 | ≤3.0 mg/L | 0.13mg/L |  |
|  | 10、氟化物 | ≤10 mg/L | 6.06mg/L |  |
|  | 11、六价铬 | ≤0.1 mg/L | <0.004（L）mg/L | 261m³ |
|  | 12、总铁 | ≤4.0 mg/L | 0.4（L）mg/L |  |
|  | 13、总镉 | ≤0.01 mg/L | <0.005（L）mg/L |  |
|  | 14、总铬 | ≤0.5 mg/L | <0.03（L）mg/L |  |
|  | 15、总汞 | ≤0.005 mg/L | <0.000026(L）mg/L |  |
|  | 16、总铝 | ≤2.0 mg/L | 0.47（L）mg/L |  |
|  | 17、总镍 | ≤0.1 mg/L | <0.02（L）mg/L |  |
|  | 18、总铅 | ≤0.1 mg/L | <0.07（L）mg/L |  |
|  | 19、总铜 | ≤0.3 mg/L | <0.006（L）mg/L |  |
|  | 20、总锌 | ≤1.0 mg/L | 0.268mg/L |  |
|  | 21、总银 | ≤0.1 mg/L | <0.02（L）mg/L |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2021.12.01至2021.12.07 | WTF21F03019437K | 无 |
| （二）废气污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准（气）（DB-44/816-2010）烟尘和烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、其中SO2/NOx参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准、广东省大气污染物排放限值（气）（DB-44/27-2001）、饮食业油烟排放标准（气）（GB-18483-2001） |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1、FQ-00641 | 一期喷漆房 | 总VOCs、颗粒物、臭氧浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 处理后排放 |
|  | 2、FQ-08858 | 二期喷漆房 | 总VOCs、颗粒物、臭氧浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 处理后排放 |
|  | 3、FQ-08859 | 酸洗磷化线 | 硫酸雾 | 处理后排放 |
|  | 4、FQ-08860 | 二期喷砂房 | 颗粒物 | 处理后排放 |
|  | 5、FQ-08861 | 厨房 | 油烟 | 处理后排放 |
|  | 6、FQ-08862 | 二期喷漆房 | 总VOCs、颗粒物、臭氧浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 处理后排放 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 总VOCs | ≤50 | FQ-08900排放口16.68㎎/m³ FQ-08858排放口40.16㎎/m³ |  |
|  | 臭气浓度 | ≤6000 | FQ-08900排放口<23（无量纲） FQ-08858排放口<17(无量纲) |  |
|  | 二氧化硫 | ≤50 | FQ-08900排放口<3(L) FQ-08858排放口<3(L) |  |
|  | 氮氧化物 | ≤200 | FQ-08900排放口<3(L) FQ-08858排放口<3(L) |  |
|  | 硫酸雾 | ≤35 | FQ-08859排放口<0.2㎎/m³ |  |
|  | 颗粒物 | ≤120 | FQ-08900排放口0.5㎎/m³ FQ-08858排放口0.38㎎/m³ FQ-08860排放口0.52㎎/m³ |  |
|  | 油烟 | ≤2.0 | <0.1 |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2021.12.01至2021.12.07 | WTF21F03019437K | 无 |
| （三）危险废物信息表 |
| 废物名称 | 产生量（吨） | 贮存量（吨） | 规范转移量（吨） （2021年10-12月） | 倾倒丢弃量 |
| 喷涂废水 | 0 | 0 | 25.13 | 无 |
| 油漆残液 | 0 | 0 | 1.03 | 无 |
| 废包装桶 | 0 | 0 | 3.16 | 无 |
| - | 0 | 0 |  | - |
| - | 0 | 0 |  | - |
| - | 0 | 0 |  | - |
| - | 0 | 0 |  | - |
| - | 0 | 0 |  | - |
| -- | 0 | 0 |  | - |
| （四）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）3类排放限值：昼间：65dB（A），夜间55dB。 |
| 厂界东外1米处 | 昼间 | 59 | 夜间 | 53 |
| 厂界南外1米处 | 昼间 | 61 | 夜间 | 52 |
| 厂界西外1米处 | 昼间 | 61 | 夜间 | 51 |
| 厂界北外1米处 | 昼间 | 63 | 夜间 | 53 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2021.09.06至2021.09.12 | WTF21F03019436K | 无 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 污水站 | 15 | 2008 | 2008 | 本公司 | 化学混凝沉淀 | 30 | 8 | 3 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 微气泡废气处理设施 | 160 | 2017 | 2017 | 本公司 | 超氧纳米微气泡处理工艺 | 36000 | 18000 | 10 |
| 2 | 水旋+水喷淋装置 | 60 | 2018 | 2018 | 本公司 | 水喷淋 | 70000 | 30000 | 10 |
| 3 | 酸雾处理装置 | 12 | 2018 | 2018 | 本公司 | 碱液喷淋处理 | 10000 | 8000 | 8 |
| 4 | 大旋风+滤芯除尘装置 | 15 | 2016 | 2016 | 本公司 | 滤筒式除尘 | 46000 | 32000 | 10 |
| 5 | 静电除油处理装置 | 8 | 2017 | 2017 | 本公司 | 静电油烟处理 | 26000 | 18000 | 8 |
| 6 | 水旋+水喷淋装置 | 20 | 2018 | 2018 | 本公司 | 水喷淋 | 70000 | 36000 | 10 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| 1 | 选用低噪声设备 | 25 | 17.10 | 18.5 | 声源治理 |
| 2 | 风机加装降噪装置 | 12 | 18.6 | 18.8 | 隔声降噪 |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 顺德区环境运输和城市管理局关于广东伊之密精密机械股份有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复 | 顺德区环境运输和城市管理局 | 2018年5月31日 | 顺管容环审【2018】第0133号 |  |  |
| 2 | 排污许可证 | 顺德区环境运输和城市管理局 | 2018年11月27日 | 4406062013000142 |  |  |
| 3 | 佛山市生态环境局关于广东伊之密精密机械股份有限公司改扩建项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市生态环境局顺德分局 | 2019年5月16日 | 佛环0302环验【2019】A067号 |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |
| --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；B已编制（提供编制文本扫描件，务必对外公开编制文本） |

B

| 六、环境自行监测方案情况 |
| --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；B已编制（提供编制文本，扫描件，务必对外公开编制文本） |

B